Présentation SI
- Exercice 8
- On cherche R1.
- Selon la loi d’ohm : U = R×I donc R = U/ I.
- R1 = U1/ I1.
- On sait que I2 = I1 / 100 donc I1 = I2×100.
- On sait aussi que selon la loi des mailles U1 – U2 = 0 donc U1 = U2.
- On peut dire, selon la loi d’ohm que U2 = R2×I2.
- Donc R1 = (R2×I2)/(I2×100). Si on simplifie on à : R1 = R2/100.
- On connaît R2 qui vaut 0,99Ω.
- Donc R1 = 0, 99/100 = 0,0099Ω.

---
Exercice 9 :
On cherche la résistivité de 500m d’aluminium de section 1,2mm² :
- R = ρ×ℓ/s
- R = 2,7×10 e-8 Ω/m × 500m / 1,2×10 e-6 m² = 11,5 Ω
- La résistance de 500m d’aluminium pour une section de 1,2mm² est de 11,5Ω.
Résistivité du matériau en Ω/m
Surface en m²
résistivité
Longueur en m

---
Exercice 10 :
On cherche la longueur de cuivre nécessaire pour qu’une section de 1mm² ait une résistance de 1Ω :
- ℓ = (s×R)/p
- ℓ = (1×10 e-6 m² × 1Ω)/1,7×10 e-8 Ω/m
- ℓ ≈ 58, 82m
- La longueur nécessaire de cuivre pour qu’une section de 1mm² ait une
- résistance de 1Ω est 58,82 m environ.